Sistema articolato 3

Esplorazione della macchina come artefatto: come è fatta la macchina?

Descrivere la macchina (Riconoscete delle figure geometriche nella struttura del sistema articolato? Come si comportano i diversi vertici (O, A, B, C, P, Q)? perché?)

Individuare e rappresentare graficamente le configurazioni limite del sistema articolato.

Esplorazione della macchina come strumento (Artefatto+Schemi d’uso): che cosa fa la macchina?

Nella figura abbiamo etichettato con le lettere P e Q due vertici del sistema articolato. Nella macchina in questi due vertici troviamo due fori in cui si possono inserire delle mine scriventi e per questo chiameremo questi due punti “tracciatori”. Quali sono le regioni piane messe in corrispondenza dalla macchina? (ossia quali parti del piano sono raggiungibili dai tracciatori? Descrivere, anche attraverso disegni, tali regioni e giustificarne la forma in relazione alle caratteristiche della macchina)

Se uno dei due vertici tracciatori (P o Q) descrive una figura (segmenti, triangoli, circonferenze, …), quale figura corrispondente viene tracciata dall’altro vertice? Questa corrispondenza tra figure è riconducibile a qualche trasformazione geometrica del piano a voi nota? Se sì, quale e quali elementi vi hanno permesso di riconoscerla?

Analisi delle proprietà della trasformazione incorporate nella macchina

Individuare gli invarianti della trasformazione analizzando i “prodotti” e i movimenti della macchina (proprietà geometriche delle figure, elementi uniti, verso di percorrenza delle figure, etc.)

Quali caratteristiche della macchina permettono la realizzazione di tale trasformazione geometrica del piano? (giustificare accuratamente la risposta)

Ulteriori attività:

Attività di problem solving

Come si potrebbe cambiare la struttura della macchina (lunghezza delle aste, configurazione …) in modo che realizzi sempre lo stesso tipo di trasformazione, ma con un rapporto diverso? Disegnare un possibile modello di questa macchina giustificandone la struttura.

Introduzione del piano cartesiano

Scegliere un opportuno riferimento cartesiano ortogonale di riferimento sul piano della macchina e scrivere le equazioni della trasformazione svolta dalla macchina.